## Slide 1: Comanda LMD :DELETE, Limbajul de definire a datelor (LDD)
05.05.2022

## Slide 2: Comanda DELETE
Sintaxa simplificată a comenzii DELETE este:
DELETE FROM nume_tabel
[WHERE conditie];
Dacă nu se specifică nicio condiție, atunci vor fi şterse toate liniile din tabel

## Slide 3: Instrucțiuni LDD(limbajul de definire al datelor)
În general, instrucţiunile LDD sunt utilizate pentru definirea structurii corespunzătoare obiectelor unei scheme: tabele, vizualizări, vizualizări materializate, indecşi, sinonime, clustere, proceduri şi funcţii stocate, declanşatori, pachete stocate etc.

## Slide 4
Aceste instrucţiuni permit:
crearea, modificarea şi suprimarea obiectelor unei scheme şi a altor obiecte ale bazei de date, inclusiv baza însăşi şi utilizatorii acesteia (CREATE, ALTER, DROP);
modificarea numelor obiectelor unei scheme (RENAME);
ştergerea datelor din obiectele unei scheme, fără suprimarea structurii obiectelor respective (TRUNCATE).

## Slide 5
• Implicit, o instrucţiune LDD permanentizează (COMMIT) efectul tuturor instrucţiunilor precedente şi marchează începutul unei noi tranzacţii.
• Instrucţiunile LDD au efect imediat asupra bazei de date şi înregistrează informaţia în dicţionarul datelor.
• Definirea unui obiect presupune: crearea (CREATE), modificarea (ALTER) şi suprimarea sa (DROP).

## Slide 6: Reguli de numire a obiectelor bazei de date
• Identificatorii obiectelor trebuie să înceapă cu o literă şi să aibă maximum 30 de caractere, cu excepţia numelui bazei de date care este limitat la 8 caractere şi celui al legăturii unei baze de date, a cărui lungime poate atinge 128 de caractere.
• Numele poate conţine caracterele A-Z, a-z, 0-9, _, $ şi #.
• Două obiecte ale aceluiaşi utilizator al server-ului Oracle nu pot avea acelaşi nume.
• Identificatorii nu pot fi cuvinte rezervate ale server-ului Oracle.
• Identificatorii obiectelor nu sunt case-sensitive.